## Slide 1
UIT
CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
IP tự hiệu chỉnh PM2.5
trên FPGA
CAMS làm tín hiệu nền. PurpleAir cập nhật sai lệch khi đạt QC.
Lõi fixed-point tạo giá trị hiệu chỉnh và cảnh báo trên Tang Nano 9K.
x16
fixed-point
140 / 140
giao dịch khớp golden
Lê Nguyễn Thành Danh, Trần Minh Nhật
GVHD: TS. Đoàn Duy, Khoa Kỹ thuật Máy tính
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
1
Notes: 0:00–0:20. Kính thưa Hội đồng, nhóm trình bày IP tự hiệu chỉnh cho hệ thống cảnh báo PM2.5 trên FPGA. Sản phẩm trung tâm là lõi RTL fixed-point đã được triển khai trên Tang Nano 9K và kiểm chứng qua UART. Hai nguồn CAMS và PurpleAir chỉ cung cấp dữ liệu cho cơ chế hiệu chỉnh có kiểm soát chất lượng.
Nguồn:
- README.md
- reports/fpga/hardware_validation.json

## Slide 2
BÀI TOÁN
Hai nguồn dữ liệu có ưu điểm khác nhau
CAMS / Open-Meteo
Chuỗi nền theo giờ
Ổn định và phủ thời gian dài
Có thể lệch điều kiện tại vị trí đo
PurpleAir VNU-HCM
Quan sát cục bộ 10 phút
Phản ứng nhanh tại vị trí cảm biến
Cần kiểm tra hai kênh A/B
Tín hiệu nền
Quan sát QC
ADAPTIVE
BIAS
Mục tiêu: hiệu chỉnh sai lệch cục bộ bằng phần cứng nhỏ và xác định
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
2
Notes: 0:20–1:05. CAMS cung cấp nền theo vùng và theo giờ. PurpleAir gần vị trí hơn nhưng có nhiễu và chênh lệch A/B. Lõi không trộn hai nguồn một cách trực tiếp. Nó học sai lệch từ PurpleAir khi QC cho phép, rồi giữ CAMS làm timeline chính.
Nguồn:
- reports/PM25_DATA_MIGRATION_QC_REPORT.md
- https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api
- https://api.purpleair.com/

## Slide 3
HỆ THỐNG
Kiến trúc từ dữ liệu đến kết quả FPGA
CAMS
PurpleAir
Thu thập
và QC
Golden model
fixed-point
UART
9B / 10B
Tang Nano 9K
PM2.5 core
Dữ liệu và state
Pipeline giữ nguyên raw. CAMS là timeline chính. Hệ thống ghi state atomically và replay khi lịch sử thay đổi.
Ranh giới phần cứng
Python chuẩn bị dữ liệu và làm chuẩn tham chiếu. RTL chỉ thực hiện thuật toán đã đóng băng.
Ba chuỗi độc lập: CAMS, PurpleAir và fused hardware-aligned
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
3
Notes: 1:05–1:55. Luồng host thu thập, QC và tạo dữ liệu fixed-point. Golden model Python sinh giá trị mong đợi. Packet UART đưa cùng mẫu vào FPGA và nhận lại fused, bias cùng trạng thái cảnh báo. Ba chuỗi dữ liệu luôn độc lập nên không có double correction.
Nguồn:
- CODEX_PM25_FULL_REFACTOR_PROMPT.md, mục 1 và 6
- docs/design_notes/ip/14_uart_laptop_demo_design.md

## Slide 4
LÕI IP
Adaptive bias ánh xạ trực tiếp sang fixed-point RTL
residual[t] = PurpleAir[t] − CAMS[t]
error[t] = residual[t] − bias_before[t]
delta[t] = error[t] >>> 3
fused[t] = CAMS[t] + bias_before[t]
x16
Biểu diễn số nguyên cố định
QC tốt
Cập nhật bias
QC fail
Giữ bias
PurpleAir hiện tại dạy bias cho các mẫu sau
Cấu hình đang chạy: α = 1/8, ALPHA_SHIFT = 3
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
4
Notes: 1:55–2:55. Residual là PurpleAir trừ CAMS. Core lấy sai số giữa residual và bias cũ, rồi dịch phải ba bit để có delta. Điểm quan trọng là fused hiện tại dùng bias trước cập nhật. Nếu QC fail, core vẫn xuất fused từ CAMS và bias cũ nhưng không học từ PurpleAir. Fixed-point x16 loại bỏ phép toán số thực.
Nguồn:
- python_model/fixed_point/pm25_core_v1_fixed.py
- rtl/core/pm25_alert_core.v
- rtl/core/bias_update.v

## Slide 5
DỮ LIỆU VÀ VẬN HÀNH
QC bảo vệ trạng thái học khi dữ liệu không ổn định
Mẫu 10 phút
QC A/B
Median theo giờ
qc_ok cho RTL
4.037
mẫu PurpleAir 10 phút
536
giờ đạt strict QC
13.680
giờ CAMS được giữ
12.387
giờ thiếu PurpleAir vẫn có fused
Điều kiện severe A/B: |A − B| ≥ 10 và chênh lệch tương đối ≥ 0,35
State có version, config hash, atomic write, lock và deterministic replay
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
5
Notes: 2:55–3:45. QC chạy ở hai tầng. Mẫu 10 phút được kiểm tra hai kênh A/B. Một giờ strict cần ít nhất bốn mẫu tốt và coverage 30 phút. Khi PurpleAir thiếu, LEFT JOIN vẫn giữ giờ CAMS và core tiếp tục bằng bias cũ. State bền vững giúp nhiều lần scheduler chạy cho kết quả giống one-shot.
Nguồn:
- reports/pm25_data_migration_qc.json
- reports/PM25_FULL_REFACTOR_VERIFICATION.md

## Slide 6
ĐÁNH GIÁ VÀ VERIFICATION
Shift 3 giữ cấu hình đã kiểm chứng trên phần cứng
Chart: ALPHA_SHIFT
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
CAMS MAE | 16.2801 | 16.2801 | 16.2801 | 16.2801 | 16.2801
Fused MAE | 4.0833 | 4.5129 | 4.7815 | 5.2254 | 5.9492
Candidate tốt nhất theo MAE
SHIFT 2
Chưa promote
94
test Python pass
941
mẫu RTL, 0 lỗi
390 target hours, 4 fold validation theo thời gian
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
6
Notes: 3:45–4:45. Đánh giá mới cho thấy shift 2 có MAE thấp nhất. Nhóm vẫn giữ shift 3 vì đây là cấu hình đã được đóng băng và chạy phần cứng. Mọi thay đổi alpha phải chạy lại regression, synthesis và board validation. Baseline hôm nay có 94 test Python pass và 941 mẫu RTL không lỗi.
Nguồn:
- reports/alpha_evaluation/latest_alpha_candidate.json
- Kết quả regression chạy ngày 06/09/2026

## Slide 7
KẾT QUẢ TRÊN TANG NANO 9K
140 / 140
giao dịch UART khớp golden model
0 mismatch
GW1NR-LV9QN88PC6/I5
Clock mục tiêu
27 MHz
Actual Fmax
58,705 MHz
Timing violations
0
490 / 8.640
logic, 6%
283 / 6.693
register, 5%
+20,003 ns
worst setup slack đại diện
Synthesis, place and route, bitstream, SRAM và UART
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
7
Notes: 4:45–5:50. Đây là bằng chứng phần cứng chính. Full top sử dụng 490 logic và 283 register. Fmax đạt 58,705 MHz so với clock 27 MHz, không có endpoint setup hoặc hold vi phạm. Sau khi tạo bitstream và nạp SRAM, năm nhóm kiểm thử gồm 140 giao dịch đều khớp golden model.
Nguồn:
- reports/fpga/gowin_implementation_summary.json
- reports/fpga/hardware_validation.json
- https://wiki.sipeed.com/hardware/en/tang/Tang-Nano-9K/Nano-9K

## Slide 8
KẾT LUẬN
Demo kiểm tra từng phản hồi của FPGA
Laptop
Tang Nano 9K
Golden model
Gửi packet
Chạy core RTL
So sánh
Kết quả được kiểm tra theo từng giao dịch
fused, bias, alert level, alert state, valid và accepted
IP nhỏ, xác định và đã kiểm chứng vật lý trong phạm vi công bố
CHUNG KẾT THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
8
Notes: 5:50–6:30. Demo sau đây gửi các ca QC tốt, QC fail, residual âm dương, ngưỡng và bão hòa. Với mỗi giao dịch, host hiển thị đầu vào, giá trị golden và phản hồi FPGA. Kết luận của nhóm là một IP nhỏ, xác định và đã được kiểm chứng vật lý trong phạm vi công bố. Xin mời Hội đồng theo dõi demo.
Nguồn:
- demo/uart/pm25_uart_feeder.py
- reports/fpga/hardware_validation.md

## Slide 9
PHỤ LỤC Q&A
Semantics fixed-point chính thức
residual = PA − CAMS
error = residual − bias_before
delta = error >>> ALPHA_SHIFT
bias_after = sat(bias_before + delta) khi valid và qc_ok
fused = sat(CAMS + bias_before)
sample_valid=1, qc_ok=0 vẫn tạo fused và giữ bias
PHỤ LỤC Q&A
9
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi chính xác thứ tự cập nhật. Fused của mẫu t dùng bias_before. Bias_after chỉ tác động từ mẫu sau. Arithmetic shift với số âm đã có test riêng.
Nguồn:
- CODEX_PM25_FULL_REFACTOR_PROMPT.md, mục 1
- python_model/fixed_point/pm25_core_v1_fixed.py

## Slide 10
PHỤ LỤC Q&A
Packet UART và stop-and-wait
Laptop đến FPGA
SYNC
FLAGS
HOUR
CAMS x16
PA x16
CHK
9 byte
FPGA về Laptop
SYNC
VALID
ACCEPT
LEVEL
STATE
FUSED
BIAS
CHK
10 byte
Checksum sai không đổi state. Mỗi request hợp lệ nhận đúng một response.
PHỤ LỤC Q&A
10
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi tại sao không truyền ASCII hoặc tại sao không có FIFO. Packet nhị phân làm RTL nhỏ. Host chỉ gửi yêu cầu tiếp theo sau khi nhận phản hồi, phù hợp với dữ liệu môi trường theo giờ.
Nguồn:
- docs/design_notes/ip/13_uart_laptop_demo_protocol.md

## Slide 11
PHỤ LỤC Q&A
Đánh giá alpha theo thời gian
Shift
Alpha
CAMS MAE
Fused MAE
RMSE
Bias std
Saturation
2
1/4
16,2801
4,0833
5,6592
73,54
64
3
1/8
16,2801
4,5129
6,4618
52,75
99
4
1/16
16,2801
4,7815
6,9210
39,91
119
5
1/32
16,2801
5,2254
7,2666
29,79
135
6
1/64
16,2801
5,9492
7,7728
20,75
211
390 validation target hours, 4 fold, metric chỉ tính tại qc_ok=1
Active shift 3 giữ nguyên. Shift 2 chỉ là candidate.
PHỤ LỤC Q&A
11
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi vì sao không chọn shift 2. Shift 2 có MAE thấp hơn trên dữ liệu hiện tại, nhưng promotion cần version hóa và tái kiểm chứng đầy đủ. Shift 3 là cấu hình đang khớp với bằng chứng board.
Nguồn:
- reports/alpha_evaluation/latest_alpha_candidate.json

## Slide 12
PHỤ LỤC Q&A
Phạm vi bằng chứng và giới hạn
Đã xác nhận
• Golden model và RTL bit-exact
• Post-route timing tại 27 MHz
• Bitstream và nạp SRAM trong run đã lưu
• 140 phản hồi UART trên Tang Nano 9K
Chưa khẳng định
• Formal hoặc exhaustive coverage
• Độ chính xác môi trường trên mọi mùa
• Programmer transcript độc lập
• Bitstream checksum và PCB revision
Mọi headline metric đều có nguồn JSON, Markdown hoặc CSV trong repository
PHỤ LỤC Q&A
12
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi mức độ tin cậy. Nhóm phân biệt rõ targeted validation với formal coverage và phân biệt độ đúng số học phần cứng với độ chính xác môi trường dài hạn.
Nguồn:
- README.md, mục Known Limitations
- reports/fpga/hardware_validation.md