## Slide 1
CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT LẦN THỨ III, NĂM 2026
Thiết kế IP xử lý và cảnh báo
bụi mịn PM2.5 trên FPGA
SINH VIÊN THỰC HIỆN
Lê Nguyễn Thành Danh - 23520241
Trần Minh Nhật - 23521100
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. Đoàn Duy
1
Notes: 0:00-0:20. Kính thưa Hội đồng, nhóm trình bày đề tài Thiết kế IP xử lý và cảnh báo bụi mịn PM2.5 trên FPGA. Sản phẩm trung tâm là lõi RTL dùng số học x16. Lõi có giao diện APB3 để tích hợp SoC và giao diện UART riêng để kiểm chứng trên Tang Nano 9K.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, Tóm tắt và mục 1.2
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- Logo UIT và FCE kế thừa từ UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_CE_REFINED.pptx

## Slide 2
Bài toán và lựa chọn dữ liệu
2
CAMS qua Open-Meteo
Tín hiệu nền theo giờ
Bao phủ khoảng thời gian dài
Có thể lệch so với điều kiện tại vị trí đo
PurpleAir tại VNU-HCM
Quan sát cục bộ mỗi 10 phút
Phản ánh nhanh tại vị trí cảm biến
Hai kênh A/B cần vượt qua kiểm tra QC
CAMS
tín hiệu nền
Hiệu chỉnh độ lệch
thích nghi
PurpleAir đạt QC
mới cập nhật trạng thái
CAMS vẫn tạo đầu ra khi PurpleAir thiếu hoặc không đạt QC
Notes: 0:20-1:00. CAMS cung cấp nền theo vùng và theo giờ, nhưng có thể chưa phản ánh sát một vị trí cụ thể. PurpleAir quan sát cục bộ mỗi 10 phút, song dữ liệu chỉ được dùng để cập nhật độ lệch khi vượt qua QC. Khi PurpleAir thiếu hoặc không đạt QC, CAMS và trạng thái hiện có vẫn tạo được đầu ra.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 1.1, 2.1 và 2.2
- https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api
- https://api.purpleair.com/

## Slide 3
Kiến trúc IP hoàn chỉnh
3
Thiết bị chủ thu thập dữ liệu, thực hiện QC và chuyển CAMS/PurpleAir sang số nguyên x16
TÍCH HỢP SoC
KIỂM CHỨNG FPGA
Bộ xử lý
trong hệ thống SoC
Giao tiếp SoC
APB3, dữ liệu 32 bit
Máy tính
kiểm thử
Giao tiếp kiểm chứng
UART 115200 baud
Lõi hiệu chỉnh PM2.5
Cập nhật độ lệch và
ổn định cảnh báo
Mô phỏng RTL
89 giao dịch, 325 phép kiểm
Kiểm chứng vật lý trên Tang Nano 9K
APB3 và UART hoạt động độc lập
nhưng cùng sử dụng một lõi xử lý
Notes: 1:00-1:50. Thiết kế đặt toàn bộ phép hiệu chỉnh trong một lõi độc lập với giao tiếp. Bộ xử lý SoC dùng APB3 32 bit, còn máy tính dùng UART để kiểm chứng trên Tang Nano 9K. Hai đường này cùng sử dụng một lõi và không nối tiếp nhau. Thiết bị chủ chịu trách nhiệm thu thập, QC và chuyển dữ liệu sang số nguyên x16.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 3.1
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- docs/ip/ARCHITECTURE.md
- docs/ip/VERIFICATION.md
- rtl/core/pm25_alert_core.v
- rtl/apb/pm25_apb_wrapper.v
- rtl/top/pm25_uart_demo_top.v

## Slide 4
Lõi xử lý PM2.5
4
Cập nhật độ lệch đã học
Độ lệch quan sát
PurpleAir − CAMS
So với trạng thái
hiện tại
Điều chỉnh 1/8
Lưu trạng thái mới
Tạo giá trị PM2.5 hiệu chỉnh
Giá trị nền CAMS +
độ lệch đã học
Giới hạn trong dải
0–500 µg/m³
Phân mức và
vùng trễ cảnh báo
Kết quả của mẫu hiện tại dùng trạng thái đã có.
Phần cập nhật áp dụng từ mẫu kế tiếp.
Dữ liệu dùng số nguyên x16. Mẫu không đạt QC không làm thay đổi trạng thái.
Notes: 1:50-2:40. Lõi lấy chênh lệch giữa PurpleAir và CAMS, so với trạng thái hiệu chỉnh hiện tại rồi điều chỉnh một phần tám sai số. Giá trị PM2.5 của mẫu hiện tại dùng trạng thái đã có; phần cập nhật chỉ áp dụng từ mẫu kế tiếp. Khi QC không đạt, lõi vẫn tạo đầu ra từ CAMS và trạng thái hiện tại nhưng không thay đổi trạng thái.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 2.3, 2.4 và 3.2
- rtl/core/pm25_alert_core.v
- rtl/core/bias_update.v

## Slide 5
Giao diện APB3 cho tích hợp SoC
5
Dữ liệu 32 bit
Giao dịch không chờ
PREADY = 1
Một miền clock
PCLK
Chốt đồng thời
dữ liệu đầu vào
Nạp dữ liệu đầu vào
CAMS, PurpleAir, giờ
Bắt đầu xử lý
PROCESS
Theo dõi hoàn tất
BUSY / DONE
Đọc kết quả
và cảnh báo
RESULT / BIAS / ALERT
NHẬN DẠNG VÀ CẤU HÌNH
0x00 IP_ID 0x04 VERSION 0x24 CONFIG
DỮ LIỆU VÀ LỆNH
0x08 CONTROL 0x0C CAMS
0x10 PA 0x14 HOUR
TRẠNG THÁI VÀ KẾT QUẢ
0x18 STATUS 0x1C RESULT
0x20 BIAS
APB3 báo lỗi cho truy cập không hợp lệ hoặc lệnh mới khi lõi đang bận.
PSLVERR
89 giao dịch
325 phép kiểm
Notes: 2:40-3:30. APB3 dùng dữ liệu 32 bit và hoàn tất mỗi giao dịch bus mà không chèn chu kỳ đợi. Phần mềm nạp dữ liệu, phát lệnh PROCESS, theo dõi BUSY và DONE rồi đọc kết quả. Khi nhận lệnh, khối giao tiếp chốt đồng thời toàn bộ đầu vào để các lần ghi sau không thể thay đổi mẫu đang xử lý. Truy cập không hợp lệ hoặc lệnh mới khi lõi đang bận được báo qua PSLVERR. Mô phỏng RTL đạt 89 giao dịch và 325 phép kiểm.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 3.3 và Bảng 4.1
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- docs/ip/APB3_INTERFACE.md
- docs/ip/REGISTER_MAP.md
- docs/ip/VERIFICATION.md

## Slide 6
Dữ liệu và kiểm soát chất lượng
6
Chuỗi PurpleAir dùng cho đánh giá
4.137
mẫu 10 phút
1.309
giờ có bản ghi nguồn
1.226
giờ có giá trị đại diện
553
giờ đạt QC nghiêm ngặt
QC theo giờ: ít nhất 4 mẫu tốt và độ phủ tối thiểu 30 phút
13.704
giờ CAMS trên trục thời gian
12.395
giờ thiếu bản ghi PurpleAir
vẫn tạo đầu ra từ CAMS và trạng thái hiện có
Notes: 3:30-4:10. Tập dữ liệu chốt có 4.137 mẫu PurpleAir 10 phút. Sau tổng hợp có 1.309 giờ chứa bản ghi nguồn, 1.226 giờ tạo được giá trị đại diện và 553 giờ đạt QC nghiêm ngặt. CAMS giữ 13.704 bản ghi giờ. Trong 12.395 giờ thiếu bản ghi PurpleAir, lõi vẫn tạo đầu ra bằng CAMS cộng trạng thái độ lệch hiện tại.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 2.1, 2.2 và Bảng 2.1
- deliverables/uit2026_final/evidence_snapshot/pm25_data_migration_qc.json

## Slide 7
Đánh giá hệ số thích nghi
7
415 giờ kiểm định trong 4 đoạn thời gian liên tiếp
Chart: Giá trị S
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MAE CAMS | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884
MAE sau hiệu chỉnh | 4.2633 | 4.7259 | 4.944 | 5.319 | 6.0211
Cấu hình IP v1: S = 3
α = 1/8
MAE 4,7259 µg/m³
Độ lệch chuẩn trạng thái 51,75 x16
Quan sát khi S = 2
MAE giảm còn 4,2633 µg/m³
Độ lệch chuẩn trạng thái tăng lên 71,23 x16
Notes: 4:10-5:05. Trên 415 giờ kiểm định, CAMS có MAE 15,8884. Cấu hình IP v1 dùng S bằng 3, tương ứng alpha một phần tám, với MAE sau hiệu chỉnh 4,7259 và độ lệch chuẩn trạng thái 51,75 theo x16. Khi S bằng 2, MAE giảm xuống 4,2633 nhưng độ biến động trạng thái tăng lên 71,23 x16. Kết quả thể hiện đánh đổi giữa tốc độ thích nghi và độ ổn định trạng thái.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 4.2 và Bảng 4.2
- reports/stage3_report_metrics.json
- data/test_vectors/alpha_shift/

## Slide 8
Kết quả triển khai và mức sẵn sàng
8
140/140
giao dịch UART trên Tang Nano 9K
khớp mô hình tham chiếu
490 / 8.640
phần tử logic, 6%
283 / 6.693
thanh ghi, 5%
GW1NR-LV9QN88PC6/I5
27 MHz
xung nhịp mục tiêu
58,705 MHz
tần số cực đại sau định tuyến
0/0
điểm cuối vi phạm thiết lập/giữ
APB3: 89 giao dịch / 325 phép kiểm ở mô phỏng RTL
Notes: 5:05-6:30. Cấu hình UART trên Tang Nano 9K dùng 490 trên 8.640 phần tử logic và 283 trên 6.693 thanh ghi. Tần số cực đại sau định tuyến là 58,705 MHz so với mục tiêu 27 MHz, không có điểm cuối vi phạm thiết lập hoặc giữ. Cả 140 giao dịch UART vật lý đều khớp mô hình tham chiếu. Giao diện APB3 đã đạt 89 giao dịch và 325 phép kiểm trong mô phỏng RTL. Hai kết quả này cùng củng cố khả năng tái sử dụng của lõi, nhưng thuộc hai mức kiểm chứng khác nhau. Xin mời Hội đồng theo dõi phần demo trực tiếp.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 4.1, 4.3, Bảng 4.3 và 4.4
- reports/fpga/gowin_implementation_summary.json
- reports/fpga/hardware_validation.json
- reports/engineering_freeze_v2/PM25_SOC_IP_FREEZE_V2_VERIFICATION.md

## Slide 9
Ánh xạ thanh ghi APB3
9
Địa chỉ | Thanh ghi | Quyền | Mục đích
0x00 | IP_ID | RO | 0x504D3235 (PM25)
0x04 | VERSION | RO | 0x00010000, phiên bản 1.0.0
0x08 | CONTROL | RW/lệnh | PROCESS, SAMPLE_VALID, QC_OK
0x0C | CAMS_PM25_X16 | RW | Đầu vào CAMS có dấu, 32 bit x16
0x10 | PA_PM25_X16 | RW | Đầu vào PurpleAir có dấu, 32 bit x16
0x14 | HOUR | RW | Thông tin giờ ở 5 bit thấp
0x18 | STATUS | RO | BUSY, DONE, RESULT_VALID, ACCEPTED, ALERT
0x1C | PM25_RESULT_X16 | RO | Kết quả fused có dấu, 32 bit x16
0x20 | BIAS_STATE_X16 | RO | Bias sau lệnh, có dấu, 32 bit x16
0x24 | CONFIG | RO | ALPHA_SHIFT và hệ số biểu diễn 16
PROCESS là lệnh write-one, tự xóa. DONE giữ đến lệnh hợp lệ tiếp theo hoặc reset.
Notes: Bản đồ gồm đúng 10 thanh ghi công khai từ 0x00 đến 0x24. Các giá trị CAMS, PurpleAir, kết quả và trạng thái hiệu chỉnh là số nguyên có dấu 32 bit theo hệ số x16. PROCESS tự xóa sau khi phát lệnh, còn DONE được giữ đến lệnh hợp lệ tiếp theo hoặc reset.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, Bảng 3.1
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- docs/ip/REGISTER_MAP.md

## Slide 10
Cấu trúc gói UART
10
Máy tính gửi đến FPGA
SYNC | SAMPLE_VALID | QC_OK | HOUR | CAMS x16 | PA x16 | CHK
0xA5 | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 byte | 2 byte | 1 byte
9 byte
FPGA trả về máy tính
SYNC | VALID | ACCEPT | LEVEL | STATE | FUSED | BIAS | CHK
0x5A | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 byte | 2 byte | 1 byte
10 byte
Tổng kiểm sai: bỏ gói và giữ nguyên trạng thái
Máy tính gửi yêu cầu kế tiếp sau khi nhận đủ phản hồi
Notes: Gói vào dài 9 byte và gói ra dài 10 byte. Các trường 16 bit truyền byte cao trước. Tổng kiểm là tám bit thấp của tổng các byte trước nó. Gói sai tổng kiểm bị loại trước khi tới lõi và không làm thay đổi trạng thái.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 3.4 và Bảng 3.2
- demo/uart/pm25_uart_feeder.py
- docs/design_notes/ip/13_uart_laptop_demo_protocol.md

## Slide 11
Kết quả đánh giá hệ số thích nghi
11
415 giờ kiểm định trong 4 đoạn thời gian liên tiếp
S | Alpha | MAE CAMS | MAE hiệu chỉnh | RMSE hiệu chỉnh | Độ lệch chuẩn x16 | Bão hòa
2 | 1/4 | 15,8884 | 4,2633 | 6,0729 | 71,23 | 83
3 | 1/8 | 15,8884 | 4,7259 | 6,7801 | 51,75 | 100
4 | 1/16 | 15,8884 | 4,9440 | 7,1817 | 36,46 | 110
5 | 1/32 | 15,8884 | 5,3190 | 7,4608 | 26,64 | 129
6 | 1/64 | 15,8884 | 6,0211 | 7,9180 | 18,63 | 215
Phiên bản IP v1 dùng S = 3. S = 2 cho MAE thấp hơn và độ biến động trạng thái lớn hơn trên tập kiểm định này.
Notes: Bảng giữ nguyên đầy đủ các số liệu trong báo cáo. Cấu hình IP v1 dùng S bằng 3. Trên tập kiểm định này, S bằng 2 có MAE thấp hơn và độ lệch chuẩn trạng thái lớn hơn, thể hiện đánh đổi giữa tốc độ thích nghi và độ ổn định.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, Bảng 4.2
- reports/stage3_report_metrics.json

## Slide 12
Phạm vi bằng chứng và giới hạn kỹ thuật
12
Bằng chứng hiện có
Mô hình và lõi RTL khớp trên 18 vector, 941 mẫu
APB3 đạt 89 giao dịch, 325 phép kiểm trong mô phỏng RTL
Cấu hình UART đạt timing tại 27 MHz và tạo được bitstream
140 phản hồi UART khớp trên Tang Nano 9K
Giới hạn công bố
APB3 chưa có kết quả Gowin, timing, tài nguyên hoặc kiểm chứng bo mạch
Kiểm chứng UART có chủ đích, không phải bao phủ hình thức toàn bộ
PurpleAir không phải thiết bị đo chuẩn quy định
Dữ liệu 10 phút bao phủ khoảng sáu tuần; CAMS thiếu tổng cộng 1.056 giờ
Kết luận chỉ áp dụng trong phạm vi dữ liệu và các ca kiểm thử đã công bố
Notes: Phạm vi bằng chứng phân biệt mô phỏng RTL của APB3 với kết quả Gowin và kiểm chứng bo mạch của cấu hình UART. Các kết quả dữ liệu chỉ áp dụng cho tập dữ liệu và khoảng thời gian được công bố.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 4.1, 4.3 và 5.2
- reports/engineering_freeze_v2/PM25_SOC_IP_FREEZE_V2_VERIFICATION.md
- reports/fpga/gowin_implementation_summary.md
- reports/fpga/hardware_validation.md