## Slide 1
CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT LẦN THỨ III, NĂM 2026
Thiết kế IP xử lý và cảnh báo
bụi mịn PM2.5 trên FPGA
SINH VIÊN THỰC HIỆN
Lê Nguyễn Thành Danh - 23520241
Trần Minh Nhật - 23521100
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
TS. Đoàn Duy
1
Notes: 0:00-0:20. Kính thưa Hội đồng, nhóm trình bày đề tài Thiết kế IP xử lý và cảnh báo bụi mịn PM2.5 trên FPGA. Sản phẩm trung tâm là lõi RTL dùng số học x16. Lõi có giao diện APB3 để tích hợp SoC và giao diện UART riêng để kiểm chứng trên Tang Nano 9K.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, Tóm tắt và mục 1.2
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- Logo UIT và FCE kế thừa từ UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_CE_REFINED.pptx

## Slide 2
Bài toán và lựa chọn dữ liệu
2
CAMS qua Open-Meteo
Tín hiệu nền theo giờ
Bao phủ khoảng thời gian dài
Có thể lệch so với điều kiện tại vị trí đo
PurpleAir tại VNU-HCM
Quan sát cục bộ mỗi 10 phút
Phản ánh nhanh tại vị trí cảm biến
Hai kênh A/B cần vượt qua kiểm tra QC
CAMS
tín hiệu nền
Hiệu chỉnh độ lệch
thích nghi
PurpleAir đạt QC
mới cập nhật trạng thái
CAMS vẫn tạo đầu ra khi PurpleAir thiếu hoặc không đạt QC
Notes: 0:20-1:00. CAMS cung cấp nền theo vùng và theo giờ, nhưng có thể chưa phản ánh sát một vị trí cụ thể. PurpleAir quan sát cục bộ mỗi 10 phút, song dữ liệu chỉ được dùng để cập nhật độ lệch khi vượt qua QC. Khi PurpleAir thiếu hoặc không đạt QC, CAMS và trạng thái hiện có vẫn tạo được đầu ra.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 1.1, 2.1 và 2.2
- https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api
- https://api.purpleair.com/

## Slide 3
Kiến trúc IP hoàn chỉnh
3
Thiết bị chủ thu thập dữ liệu, thực hiện QC và chuyển CAMS/PurpleAir sang số nguyên x16
TÍCH HỢP SoC
KIỂM CHỨNG FPGA
Bộ xử lý
trong hệ thống SoC
APB3 wrapper
32 bit
Máy tính
kiểm thử
UART demo top
115200 baud, 8N1
pm25_alert_core
Hiệu chỉnh độ lệch x16
Phân mức và hysteresis
pm25_apb_wrapper
Mô phỏng RTL
89 giao dịch / 325 phép kiểm
pm25_uart_demo_top
Kiểm chứng vật lý trên Tang Nano 9K
Hai frontend độc lập cùng tái sử dụng một lõi RTL
Notes: 1:00-1:50. Lõi pm25_alert_core không phụ thuộc bus. Khi tích hợp SoC, bộ xử lý truy cập lõi qua pm25_apb_wrapper. Khi kiểm chứng bo mạch, máy tính dùng pm25_uart_demo_top. Hai frontend độc lập và cùng tái sử dụng một lõi. APB không đi xuyên qua UART. Thiết bị chủ vẫn chịu trách nhiệm thu thập, QC và chuẩn bị dữ liệu x16.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 3.1
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- docs/ip/ARCHITECTURE.md
- docs/ip/VERIFICATION.md

## Slide 4
Lõi xử lý PM2.5
4
Cập nhật trạng thái độ lệch
residual = PA - CAMS
error = residual
- bias_before
delta = error >>> 3
bias_after =
sat(bias_before + delta)
Tạo đầu ra và trạng thái cảnh báo
CAMS + bias_before
Bão hòa
0…500 µg/m³
Phân mức và
vùng trễ cảnh báo
Mẫu t dùng bias_before. Bias_after có hiệu lực từ mẫu t+1.
Số nguyên có dấu x16. S = 3 tương ứng α = 1/8. qc_ok = 0 giữ nguyên bias
Notes: 1:50-2:40. Lõi tính residual bằng PurpleAir trừ CAMS, sau đó so với bias hiện tại. Với S bằng 3, phép chia cho tám trở thành dịch phải số học ba bit. Đầu ra của mẫu hiện tại dùng bias_before, còn bias_after chỉ ảnh hưởng từ mẫu sau. Khi qc_ok bằng không, lõi vẫn tạo fused nhưng giữ nguyên bias.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 2.3, 2.4 và 3.2
- rtl/core/pm25_alert_core.v
- rtl/core/bias_update.v

## Slide 5
Giao diện APB3 cho tích hợp SoC
5
32 bit
PREADY = 1
Một miền PCLK
Snapshot nguyên tử
Ghi payload
CAMS, PA, HOUR
Ghi CONTROL.PROCESS
Theo dõi
BUSY và DONE
Đọc RESULT, BIAS
và cảnh báo
NHẬN DẠNG VÀ CẤU HÌNH
0x00 IP_ID 0x04 VERSION 0x24 CONFIG
PAYLOAD VÀ LỆNH
0x08 CONTROL 0x0C CAMS
0x10 PA 0x14 HOUR
TRẠNG THÁI VÀ KẾT QUẢ
0x18 STATUS 0x1C RESULT
0x20 BIAS
PSLVERR cho địa chỉ sai, ghi thanh ghi chỉ đọc hoặc PROCESS khi BUSY
89 giao dịch
325 phép kiểm
Notes: 2:40-3:30. APB3 dùng bus dữ liệu 32 bit, hoàn tất mỗi truy cập mà không chèn chu kỳ đợi và hoạt động trong một miền PCLK. Phần mềm ghi payload, phát lệnh PROCESS, theo dõi BUSY và DONE rồi đọc kết quả. Khi chấp nhận lệnh, wrapper chốt nguyên tử toàn bộ payload. Các truy cập sai và PROCESS trong lúc bận trả về PSLVERR. Testbench APB3 đạt 89 giao dịch và 325 phép kiểm.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 3.3 và Bảng 4.1
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- docs/ip/APB3_INTERFACE.md
- docs/ip/REGISTER_MAP.md
- docs/ip/VERIFICATION.md

## Slide 6
Dữ liệu và kiểm soát chất lượng
6
Chuỗi PurpleAir dùng cho đánh giá
4.137
mẫu 10 phút
1.309
giờ có bản ghi nguồn
1.226
giờ có giá trị đại diện
553
giờ đạt QC nghiêm ngặt
QC theo giờ: ít nhất 4 mẫu tốt và độ phủ tối thiểu 30 phút
13.704
giờ CAMS trên trục thời gian
12.395
giờ thiếu bản ghi PurpleAir
vẫn tạo đầu ra từ CAMS và trạng thái hiện có
Notes: 3:30-4:10. Tập dữ liệu chốt có 4.137 mẫu PurpleAir 10 phút. Sau tổng hợp có 1.309 giờ chứa bản ghi nguồn, 1.226 giờ tạo được giá trị đại diện và 553 giờ đạt QC nghiêm ngặt. CAMS giữ 13.704 bản ghi giờ. Trong 12.395 giờ thiếu bản ghi PurpleAir, lõi vẫn tạo đầu ra bằng CAMS cộng trạng thái độ lệch hiện tại.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 2.1, 2.2 và Bảng 2.1
- deliverables/uit2026_final/evidence_snapshot/pm25_data_migration_qc.json

## Slide 7
Đánh giá hệ số thích nghi
7
415 giờ kiểm định trong 4 đoạn thời gian liên tiếp
Chart: Giá trị S
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MAE CAMS | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884
MAE sau hiệu chỉnh | 4.2633 | 4.7259 | 4.944 | 5.319 | 6.0211
IP v1 dùng S = 3
α = 1/8
MAE 4,7259 µg/m³
Độ lệch chuẩn trạng thái 51,75 x16
Kết quả với S = 2
MAE giảm còn 4,2633 µg/m³
Độ lệch chuẩn trạng thái tăng lên 71,23 x16
Bảng đầy đủ ở slide kỹ thuật 11
Notes: 4:10-5:05. Trên 415 giờ kiểm định, CAMS có MAE 15,8884. Phiên bản IP v1 dùng S bằng 3, tương ứng alpha một phần tám, với MAE sau hiệu chỉnh 4,7259 và độ lệch chuẩn trạng thái 51,75 theo x16. S bằng 2 giảm MAE xuống 4,2633 nhưng độ biến động trạng thái tăng lên 71,23 x16. Bảng đầy đủ nằm trong slide kỹ thuật 11.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 4.2 và Bảng 4.2
- reports/stage3_report_metrics.json
- data/test_vectors/alpha_shift/

## Slide 8
Kết quả triển khai và mức sẵn sàng
8
140/140
giao dịch UART trên Tang Nano 9K
khớp mô hình tham chiếu
490 / 8.640
phần tử logic, 6%
283 / 6.693
thanh ghi, 5%
GW1NR-LV9QN88PC6/I5
27 MHz
xung nhịp mục tiêu
58,705 MHz
tần số cực đại sau định tuyến
0/0
điểm cuối vi phạm thiết lập/giữ
APB3: 89 giao dịch / 325 phép kiểm ở mô phỏng RTL
Notes: 5:05-6:30. Cấu hình UART trên Tang Nano 9K dùng 490 trên 8.640 phần tử logic và 283 trên 6.693 thanh ghi. Tần số cực đại sau định tuyến là 58,705 MHz so với mục tiêu 27 MHz, không có điểm cuối vi phạm thiết lập hoặc giữ. Cả 140 giao dịch UART vật lý đều khớp mô hình tham chiếu. Giao diện APB3 đã đạt 89 giao dịch và 325 phép kiểm trong mô phỏng RTL. Hai kết quả này cùng củng cố khả năng tái sử dụng của lõi, nhưng thuộc hai mức kiểm chứng khác nhau. Xin mời Hội đồng theo dõi phần demo trực tiếp.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 4.1, 4.3, Bảng 4.3 và 4.4
- reports/fpga/gowin_implementation_summary.json
- reports/fpga/hardware_validation.json
- reports/engineering_freeze_v2/PM25_SOC_IP_FREEZE_V2_VERIFICATION.md

## Slide 9
Ánh xạ thanh ghi APB3
9
Địa chỉ | Thanh ghi | Quyền | Mục đích
0x00 | IP_ID | RO | 0x504D3235 (PM25)
0x04 | VERSION | RO | 0x00010000, phiên bản 1.0.0
0x08 | CONTROL | RW/lệnh | PROCESS, SAMPLE_VALID, QC_OK
0x0C | CAMS_PM25_X16 | RW | Đầu vào CAMS có dấu, 32 bit x16
0x10 | PA_PM25_X16 | RW | Đầu vào PurpleAir có dấu, 32 bit x16
0x14 | HOUR | RW | Thông tin giờ ở 5 bit thấp
0x18 | STATUS | RO | BUSY, DONE, RESULT_VALID, ACCEPTED, ALERT
0x1C | PM25_RESULT_X16 | RO | Kết quả fused có dấu, 32 bit x16
0x20 | BIAS_STATE_X16 | RO | Bias sau lệnh, có dấu, 32 bit x16
0x24 | CONFIG | RO | ALPHA_SHIFT và hệ số biểu diễn 16
PROCESS là lệnh write-one, tự xóa. DONE giữ đến lệnh hợp lệ tiếp theo hoặc reset.
Notes: Slide kỹ thuật dùng khi Hội đồng hỏi về tích hợp phần mềm. Bản đồ gồm đúng 10 thanh ghi công khai từ 0x00 đến 0x24. Các giá trị CAMS, PurpleAir, kết quả và bias là số nguyên có dấu 32 bit theo hệ số x16.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, Bảng 3.1
- PM25_SOC_IP_FINALIZATION_SPEC.md
- docs/ip/REGISTER_MAP.md

## Slide 10
Cấu trúc gói UART
10
Máy tính gửi đến FPGA
SYNC | SAMPLE_VALID | QC_OK | HOUR | CAMS x16 | PA x16 | CHK
0xA5 | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 byte | 2 byte | 1 byte
9 byte
FPGA trả về máy tính
SYNC | VALID | ACCEPT | LEVEL | STATE | FUSED | BIAS | CHK
0x5A | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 1 byte | 2 byte | 2 byte | 1 byte
10 byte
Tổng kiểm sai: bỏ gói và giữ nguyên trạng thái
Máy tính gửi yêu cầu kế tiếp sau khi nhận đủ phản hồi
Notes: Slide kỹ thuật dùng khi Hội đồng hỏi về demo hoặc giao thức UART. Gói vào dài 9 byte và gói ra dài 10 byte. Các trường 16 bit truyền byte cao trước. Tổng kiểm là tám bit thấp của tổng các byte trước nó. Gói sai tổng kiểm bị loại trước khi tới lõi.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 3.4 và Bảng 3.2
- demo/uart/pm25_uart_feeder.py
- docs/design_notes/ip/13_uart_laptop_demo_protocol.md

## Slide 11
Kết quả đánh giá hệ số thích nghi
11
415 giờ kiểm định trong 4 đoạn thời gian liên tiếp
S | Alpha | MAE CAMS | MAE hiệu chỉnh | RMSE hiệu chỉnh | Độ lệch chuẩn x16 | Bão hòa
2 | 1/4 | 15,8884 | 4,2633 | 6,0729 | 71,23 | 83
3 | 1/8 | 15,8884 | 4,7259 | 6,7801 | 51,75 | 100
4 | 1/16 | 15,8884 | 4,9440 | 7,1817 | 36,46 | 110
5 | 1/32 | 15,8884 | 5,3190 | 7,4608 | 26,64 | 129
6 | 1/64 | 15,8884 | 6,0211 | 7,9180 | 18,63 | 215
Phiên bản IP v1 dùng S = 3. S = 2 cho MAE thấp hơn và độ biến động trạng thái lớn hơn trên tập kiểm định này.
Notes: Slide kỹ thuật dùng khi Hội đồng hỏi sâu về lựa chọn hệ số. Bảng giữ nguyên đầy đủ các số liệu trong báo cáo. Phiên bản v1 dùng S bằng 3. Trên tập kiểm định này, S bằng 2 có MAE thấp hơn và độ lệch chuẩn trạng thái lớn hơn.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, Bảng 4.2
- reports/stage3_report_metrics.json

## Slide 12
Phạm vi bằng chứng và giới hạn kỹ thuật
12
Bằng chứng hiện có
Mô hình và lõi RTL khớp trên 18 vector, 941 mẫu
APB3 đạt 89 giao dịch, 325 phép kiểm trong mô phỏng RTL
Cấu hình UART đạt timing tại 27 MHz và tạo được bitstream
140 phản hồi UART khớp trên Tang Nano 9K
Giới hạn công bố
APB3 chưa có kết quả Gowin, timing, tài nguyên hoặc kiểm chứng bo mạch
Kiểm chứng UART có chủ đích, không phải bao phủ hình thức toàn bộ
PurpleAir không phải thiết bị đo chuẩn quy định
Dữ liệu 10 phút bao phủ khoảng sáu tuần; CAMS thiếu tổng cộng 1.056 giờ
Kết luận chỉ áp dụng trong phạm vi dữ liệu và các ca kiểm thử đã công bố
Notes: Slide kỹ thuật dùng khi Hội đồng hỏi về mức độ tin cậy. Cần phân biệt mô phỏng RTL của APB3 với bằng chứng Gowin và kiểm chứng bo mạch của cấu hình UART. Các kết quả dữ liệu cũng chỉ áp dụng cho tập dữ liệu và khoảng thời gian được công bố.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT.pdf, mục 4.1, 4.3 và 5.2
- reports/engineering_freeze_v2/PM25_SOC_IP_FREEZE_V2_VERIFICATION.md
- reports/fpga/gowin_implementation_summary.md
- reports/fpga/hardware_validation.md