## Slide 1
CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT LẦN THỨ III - 2026
Thiết kế IP xử lý và cảnh báo
bụi mịn PM2.5 trên FPGA
Lõi RTL x16 hiệu chỉnh độ lệch thích nghi và tạo cảnh báo theo trạng thái
x16
Tang Nano 9K
140/140
dấu phẩy cố định
triển khai phần cứng
giao dịch khớp
Lê Nguyễn Thành Danh - 23520241
Trần Minh Nhật - 23521100
GVHD: TS. Đoàn Duy
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
1
Notes: 0:00-0:20. Kính thưa Hội đồng, nhóm trình bày IP xử lý và cảnh báo bụi mịn PM2.5 trên FPGA. Sản phẩm trung tâm là lõi RTL dùng số học x16, đã triển khai trên Tang Nano 9K và kiểm chứng qua UART. CAMS cung cấp tín hiệu nền, còn PurpleAir chỉ cập nhật độ lệch khi dữ liệu đạt yêu cầu chất lượng.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf
- reports/fpga/hardware_validation.json
- https://fce.uit.edu.vn/wp-content/uploads/2024/03/WebIcon_1x_FCE-Full-Stroke.png
- https://en.uit.edu.vn/strapi/uploads/Logo_UIT_Web_3baa33290d.png

## Slide 2
02
Bài toán và lựa chọn dữ liệu
CAMS qua Open-Meteo
Tín hiệu nền theo giờ
Bao phủ khoảng thời gian dài
Có thể lệch điều kiện tại vị trí đo
PurpleAir tại VNU-HCM
Quan sát cục bộ mỗi 10 phút
Phản ánh nhanh tại vị trí cảm biến
Cần kiểm tra độ lệch giữa hai kênh A/B
Tín hiệu nền
Hiệu chỉnh độ lệch
thích nghi
Quan sát đạt QC
CAMS duy trì đầu ra. PurpleAir chỉ thay đổi trạng thái khi dữ liệu đạt QC.
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
2
Notes: 0:20-1:05. CAMS cung cấp nền theo vùng và theo giờ nhưng có thể chưa phản ánh sát một vị trí cụ thể. PurpleAir gần vị trí hơn và cập nhật mỗi 10 phút, song hai kênh A/B cần được kiểm tra. Thiết kế giữ CAMS làm nền và chỉ dùng PurpleAir để cập nhật độ lệch khi QC cho phép.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, mục 1.1 và 2.2
- https://open-meteo.com/en/docs/air-quality-api
- https://api.purpleair.com/

## Slide 3
03
Kiến trúc hệ thống
MÁY CHỦ
FPGA
CAMS
PurpleAir
Thu thập
và QC
Lượng tử
hóa x16
Mô hình
tham chiếu
UART 9/10 byte
Lõi RTL
PM2.5
Máy chủ chuẩn bị dữ liệu và kết quả tham chiếu
CAMS, PurpleAir và kết quả hiệu chỉnh được lưu thành ba chuỗi độc lập
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
3
Notes: 1:05-1:50. Máy chủ thu thập dữ liệu, kiểm soát chất lượng và lượng tử hóa x16. Mô hình Python tạo kết quả tham chiếu. Cùng một mẫu được gửi qua UART vào FPGA để đối chiếu từng trường. CAMS, PurpleAir và kết quả hiệu chỉnh luôn được giữ thành ba chuỗi độc lập, nên hệ thống không đưa kết quả đã hiệu chỉnh quay lại làm dữ liệu nền.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, mục 3.1
- docs/design_notes/ip/14_uart_laptop_demo_design.md

## Slide 4
04
Lõi hiệu chỉnh độ lệch thích nghi
residual[t] = PurpleAir[t] - CAMS[t]
error[t] = residual[t] - bias_before[t]
delta[t] = error[t] >>> 3
fused[t] = sat(CAMS[t] + bias_before[t])
x16
Số nguyên có dấu
QC đạt
Cập nhật độ lệch
QC không đạt
Giữ trạng thái
Đầu ra của mẫu hiện tại dùng độ lệch trước cập nhật
Cấu hình đang triển khai: S = 3, alpha = 1/8
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
4
Notes: 1:50-2:50. Độ lệch quan sát bằng PurpleAir trừ CAMS. Lõi lấy sai số giữa độ lệch quan sát và trạng thái cũ, rồi dịch phải số học ba bit để tạo lượng cập nhật. Đầu ra hiện tại dùng bias_before, vì vậy PurpleAir của mẫu này chỉ tác động đến các mẫu sau. Nếu QC không đạt, lõi vẫn tạo đầu ra từ CAMS và trạng thái cũ nhưng không cập nhật trạng thái.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, mục 2.3 và 2.4
- rtl/core/pm25_alert_core.v
- rtl/core/bias_update.v

## Slide 5
05
Dữ liệu và kiểm soát chất lượng
4.137 mẫu PurpleAir ở độ phân giải 10 phút
Tập dữ liệu chốt đến 11:50 ngày 07/09/2026
1.309
giờ có bản ghi nguồn
1.226
giờ có giá trị đại diện
553
giờ đạt QC nghiêm ngặt
13.704
giờ CAMS trên trục thời gian
12.395 giờ không có bản ghi PurpleAir vẫn tạo đầu ra bằng trạng thái độ lệch hiện tại
Một giờ được cập nhật khi có ít nhất 4 mẫu tốt và độ phủ tối thiểu 30 phút
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
5
Notes: 2:50-3:40. Tập dữ liệu chốt có 4.137 mẫu PurpleAir 10 phút. Có 1.309 giờ khớp bản ghi nguồn, 1.226 giờ tạo được giá trị đại diện và 553 giờ đạt QC nghiêm ngặt để cập nhật độ lệch. CAMS giữ 13.704 bản ghi giờ. Trong 12.395 giờ không có bản ghi PurpleAir, lõi vẫn tạo đầu ra bằng CAMS cộng trạng thái độ lệch hiện tại.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, Bảng 2.1
- final_codex_review/audit_evidence/final_claim_snapshot.json

## Slide 6
06
Đánh giá hệ số thích nghi
Chart: Giá trị S
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6
MAE của CAMS | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884 | 15.8884
MAE sau hiệu chỉnh | 4.2633 | 4.7259 | 4.944 | 5.319 | 6.0211
S = 3
alpha = 1/8 đang triển khai
S = 2 cho MAE quan sát thấp nhất
Chưa đưa vào cấu hình chính thức
94
kiểm thử Python đạt
941
mẫu RTL, 0 lỗi
415 giờ kiểm định trong 4 phần thời gian liên tiếp
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
6
Notes: 3:40-4:35. Đánh giá theo bốn phần thời gian cho thấy S bằng 2 có MAE quan sát thấp nhất. Nhóm vẫn giữ S bằng 3 vì đây là cấu hình đã đóng băng và đã qua kiểm chứng phần cứng. Việc thay đổi hệ số cần chạy lại hồi quy, tổng hợp và kiểm chứng bo mạch. Baseline hiện tại có 94 kiểm thử Python đạt và 941 mẫu RTL không lỗi.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, Bảng 4.2
- final_codex_review/audit_evidence/alpha_recomputed/latest_alpha_candidate.json

## Slide 7
KẾT QUẢ TRÊN TANG NANO 9K
140/140
giao dịch UART khớp mô hình tham chiếu
0 sai khác
GW1NR-LV9QN88PC6/I5
Xung nhịp mục tiêu
27 MHz
Tần số cực đại
58,705 MHz
Vi phạm thiết lập/giữ
0/0
490/8.640
phần tử logic, 6%
283/6.693
thanh ghi, 5%
+20,003 ns
độ dư thiết lập đại diện
Tổng hợp, định tuyến, tạo bitstream, nạp SRAM và kiểm chứng UART
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
7
Notes: 4:35-5:50. Toàn bộ mô-đun mức cao nhất sử dụng 490 trên 8.640 phần tử logic và 283 trên 6.693 thanh ghi. Tần số cực đại đạt 58,705 MHz so với xung nhịp mục tiêu 27 MHz, không có điểm cuối vi phạm thiết lập hoặc giữ. Năm nhóm kiểm thử vật lý gồm 140 giao dịch đều khớp mô hình tham chiếu.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, Bảng 4.3 và 4.4
- reports/fpga/gowin_implementation_summary.json
- reports/fpga/hardware_validation.json

## Slide 8
08
Kịch bản demo và kết luận
Các tình huống sẽ kiểm tra
1 Dữ liệu đạt QC và cập nhật độ lệch
2 Dữ liệu không đạt QC và giữ trạng thái
3 Độ lệch âm và độ lệch dương
4 Các biên cảnh báo
5 Bão hòa độ lệch
Máy tính
gửi gói tin
FPGA
chạy lõi RTL
Mỗi phản hồi được so sánh theo từng trường
PM2.5 hiệu chỉnh, độ lệch, mức cảnh báo, trạng thái và tín hiệu hợp lệ
IP nhỏ, phép toán xác định và kiểm chứng vật lý theo phạm vi công bố
CHUNG KẾT CUỘC THI THIẾT KẾ VI MẠCH UIT III
8
Notes: 5:50-6:30. Demo gửi lần lượt các ca dữ liệu đạt QC, không đạt QC, độ lệch âm và dương, biên cảnh báo và bão hòa. Với mỗi giao dịch, máy tính hiển thị đầu vào, kết quả tham chiếu và phản hồi thực tế của FPGA. Nhóm kết luận rằng IP có quy mô nhỏ, phép toán xác định và đã được kiểm chứng vật lý trong phạm vi công bố. Xin mời Hội đồng theo dõi phần demo.
Nguồn:
- deliverables/uit2026_final/demo/DEMO_RUNBOOK_VI.md
- demo/uart/pm25_uart_feeder.py

## Slide 9
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
Quy tắc số học x16
residual = PA - CAMS
error = residual - bias_before
delta = error >>> ALPHA_SHIFT
bias_after = sat(bias_before + delta) khi sample_valid và qc_ok
fused = sat(CAMS + bias_before)
sample_valid = 1 và qc_ok = 0 vẫn tạo fused và giữ nguyên bias
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
9
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi thứ tự cập nhật. Đầu ra của mẫu t dùng bias_before. Bias_after chỉ tác động từ mẫu sau. Dịch phải số học với số âm đã có kiểm thử riêng.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, mục 2.3
- python_model/fixed_point/pm25_core_v1_fixed.py

## Slide 10
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
Giao thức UART với cơ chế chờ phản hồi
Máy tính gửi đến FPGA
SYNC
FLAGS
HOUR
CAMS x16
PA x16
CHK
9 byte
FPGA trả về máy tính
SYNC
VALID
ACCEPT
LEVEL
STATE
FUSED
BIAS
CHK
10 byte
Mã kiểm tra sai không làm đổi trạng thái. Mỗi yêu cầu hợp lệ nhận một phản hồi.
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
10
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi về gói tin hoặc FIFO. Giao thức dùng gói nhị phân để giữ RTL nhỏ. Máy tính chỉ gửi yêu cầu tiếp theo sau khi nhận phản hồi, phù hợp với dữ liệu môi trường cập nhật chậm.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, mục 3.3
- docs/design_notes/ip/13_uart_laptop_demo_protocol.md

## Slide 11
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
Kết quả đánh giá hệ số thích nghi
S | Alpha | MAE CAMS | MAE hiệu chỉnh | RMSE hiệu chỉnh | Độ lệch chuẩn x16 | Bão hòa
2 | 1/4 | 15,8884 | 4,2633 | 6,0729 | 71,23 | 83
3 | 1/8 | 15,8884 | 4,7259 | 6,7801 | 51,75 | 100
4 | 1/16 | 15,8884 | 4,9440 | 7,1817 | 36,46 | 110
5 | 1/32 | 15,8884 | 5,3190 | 7,4608 | 26,64 | 129
6 | 1/64 | 15,8884 | 6,0211 | 7,9180 | 18,63 | 215
415 giờ kiểm định, 4 phần thời gian, chỉ tính sai số tại các giờ qc_ok = 1
S = 3 đang triển khai. S = 2 chỉ là ứng viên quan sát.
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
11
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi vì sao chưa chọn S bằng 2. S bằng 2 có MAE thấp hơn trên dữ liệu hiện tại, nhưng việc đưa vào cấu hình chính thức cần version mới và lặp lại toàn bộ kiểm chứng. S bằng 3 vẫn là cấu hình khớp với bằng chứng phần cứng.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, Bảng 4.2
- final_codex_review/audit_evidence/alpha_recomputed/latest_alpha_candidate.json

## Slide 12
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
Phạm vi bằng chứng và giới hạn
Đã xác nhận
• Mô hình tham chiếu và RTL khớp từng bit
• Định tuyến đạt yêu cầu tại 27 MHz
• Bitstream và lần nạp SRAM có bằng chứng lưu
• 140 phản hồi UART trên Tang Nano 9K
Giới hạn công bố
• Chưa có kiểm chứng hình thức hoặc bao phủ toàn bộ
• PurpleAir không phải thiết bị đo chuẩn quy định
• Dữ liệu 10 phút mới bao phủ khoảng sáu tuần
• CAMS có hai khoảng thiếu, tổng cộng 1.056 giờ
Mọi số liệu chính đều truy về JSON, Markdown hoặc CSV trong repository
PHỤ LỤC HỎI ĐÁP
12
Notes: Dùng khi Hội đồng hỏi mức độ tin cậy. Nhóm phân biệt kiểm chứng có chủ đích với kiểm chứng hình thức, và phân biệt độ đúng số học của phần cứng với độ chính xác môi trường dài hạn. Dữ liệu PurpleAir 10 phút chỉ bao phủ khoảng sáu tuần và CAMS có hai khoảng thiếu tổng cộng 1.056 giờ.
Nguồn:
- UIT2026_PM25_FPGA_FINAL_REPORT_FINAL.pdf, mục 5.2
- final_codex_review/FINAL_AUDIT.md
- reports/fpga/hardware_validation.md